## Slide 1: 衣濕先生
資工3B 00457141 周希珉
資工3B 00457153 唐健恆

## Slide 2: 一、簡介
利用溫溼度感測器偵測衣服內部和外部環境濕度並上傳至雲端，再透過手機App抓取資料判斷衣服是否乾了，並適時地給出通知提醒。
衣服曬在室內時，當衣服濕度大於環境濕度，便會自動將除濕機打開；反之，當衣服濕度小於環境濕度，除濕機則會關起來。
亦能透過手機按鈕手動開關除濕機。

## Slide 3: 一、簡介
溫濕度感測器*2：接收環境溼度資訊與衣服內部濕度資訊，回傳給終端。
繼電器：控制除濕機開關。
藍牙模組：負責終端與ARDUINO板的通訊。
ARDUINO板：感測器的控制。
兩部手機：一部接收ARDUINO資料並上傳，另一部接收雲端資料，且在達到門檻時通知使用者。
除濕機：透過手機控制除濕機的開關

## Slide 4: 硬體設備
溫溼度
感測器
繼電器
藍芽模組

## Slide 5: 軟體

## Slide 6: 二、動機
曬完衣服後，總是不知道衣服多久才會乾，有時已經乾了，又因為基隆的陰晴不定下了一場大雨，一切回到起點。因此需要依靠手機的提醒，即時將衣服收進來。
曬在室內的衣服會使整個房間變得潮濕，假如依靠自動偵測開關除濕機，便能避免房間濕氣過重。

## Slide 7: 三、運作流程
3-1 流程圖及說明
3-2 程式碼
3-3 操作步驟

## Slide 8: 三(1)、運作流程圖及說明
Sensor
Arduino
OM2M
Phone
除濕機
1. Measurement
3-1. Measurement
3-2. Notification
2. 上傳資料
4. Control

## Slide 9: 三(1)、運作流程圖及說明
1. 利用感測器測量環境變化並傳給ARDUINO
2. 將收到的資料上傳並儲存至OM2M
3. 手機抓取OM2M的資料，持續比對環境濕度與衣服內部濕度數值，達到設定值便發出提醒通知使用者，以及開關除濕機。
4. 透過手機控制除濕機的開關

## Slide 10: 三(1)、運作流程圖及說明

## Slide 11: 三(2)、APP Inventor程式碼
控制Button按下後做的動作

## Slide 12: 三(2)、APP Inventor程式碼
連線藍芽後不斷傳資料至雲端
  不斷接收雲端資料至終端

## Slide 13: 三(3)、操作步驟
1.連結藍芽模組
2.資料上傳至架設雲端的IP位置
3.從OM2M拿取感測器資料並顯示，點一次只顯示單筆資料(用來檢查是否成功拿取資料)
4.按下按鈕後便持續上傳資料至OM2M
5.按下按鈕後持續從OM2M拿取資料
6.通知訊息顯示，告知使用者衣服是否已乾
7.開關除濕機，並顯示除濕機的現在狀態

## Slide 14: 三(3)、操作步驟
衣服外部
衣服內部

## Slide 15: 三(3)、操作步驟
剛開始曬衣服
經過數小時後

## Slide 16: 測試影片
1. 連接藍芽後輸入IP位址。
2. 點選按鈕將風扇關起。
3. 點選按鈕將風扇打開。
4. 按下「開始曬衣」上傳感測器資料至雲端。
5. 按下「開始收衣」從雲端接接收資料。
6. 當衣服濕度到達環境濕度(+5%)以下，持續五秒後，風扇將自動關起。

## Slide 17: 四、專題優點
如果衣服曬在室外，能避免忘記收衣服。
即時監控衣服濕度。
在戶外也能遙控家裡的除濕機。

## Slide 18: 五、心得
唐健恆：雖然我們的專題算是平常實作的延伸，難度感覺好像不是很高，但是我們還是遇到了很多問題，不過也因為這些問題讓我們能更加瞭解ARDUINO、OM2M、APP INVENTOR之間的互動，很開心最後有完成我們的專題，雖然它難度不高，但它是一個很實用的裝置，如果以後有機會，希望能真正地將它製作成一個產品。
周希珉：一開始並不太了解OM2M的用意，感覺只要直接傳值給手機做判斷就好了，不懂為何必須要上傳至雲端。後來才發現原來是為了讓離感測器很遠的人也可以從雲端接收資料，達到物聯網的目的。每次的實驗都讓我學到不同的東西，也更加了解所有東西的運作。雖然之前就使用過Arduino，但這次還讓我接觸到了紅外線收發器以及繼電器，在控制電器用品這方面，我覺得非常有趣！

## Slide 19: 六、未來發展
待加強地方：
藍牙資訊傳輸過慢，導致資料不能及時記錄到雲端。
若需實際應用，必須自行架設公用ＩＰ的雲端，才能讓手機在不同區域網路下也能讀取資料。
未來發展方向：
新增自動收衣的功能

## Slide 20: 七、組員分工
唐健恆：App Inventor程式設計、Arduino程式修改、投影片製作、實際測試
周希珉：App Inventor版面製作、Arduino硬體接線、投影片製作、實際測試

## Slide 21: 八、參考資料
[1]Arduino : HC-06 藍芽模組的設定-雄-
http://gsyan888.blogspot.com/2014/03/arduino-hc-06-at-command.html
[2]Arduino範例19：利用DHT11抓取溫度和濕度-Ming's Blogger-
http://ming-shian.blogspot.com/2014/05/arduino19dht11.html